АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от   «31» октября  2016 года  № 256

Об утверждении технического задания для

ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 461 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить  техническое задание для ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы».

2.Направить настоящее постановление в ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» для разработки инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                            		    Е.А. Макштутис

Разослано: дело, сектор управления муниципальным имуществом администрации Синявинского городского поселения, ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ», Кировская городская прокуратура Ленинградской области

Приложение

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от «31» октября  2016 года № 256

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории  Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

на 2017-2020 годы»

1. Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа) разработано на основании:

- Земельного кодекса РФ;

- Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204
«О    разработке     программ     комплексного     развития     систем  коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Питьевая   вода.   Гигиенические  требования   к  качеству  воды   централизованного водоснабжения.   Контроль   качества.   Гигиенические  требования   к  обеспечению безопасности   систем    горячего   водоснабжении.    Санитарно-эпидемиологические правила  и   нормативы»,  утверждён  постановлением  Главного   государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24.

2. Цели, задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1.	Основная  цель разработки  и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2.	Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа; увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/дм3

- по марганцу не более 0,1 мг/дм3

- по мутности не более 1,5 мг/дм3

-	снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

4.1. Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

4.2. Реконструкция резервуаров чистой воды объемом 1000 м3.

4.3. Промывка и  хлорирование резервуаров чистой воды и водопроводных сетей.

4.4. Строительство станции обезжелезивания.

4.5. Модернизация водопроводных сетей.

4.6. Перекладка аварийных участков водопроводных сетей и замена задвижек.

4.7. Строительство осветлителей на станции очистки воды.

5. Срок разработки инвестиционной программы

5.1. Срок разработки проекта инвестиционной программы - в течение трех  месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной программы

6.1. Разработчик инвестиционной программы - ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

7. Требования к инвестиционной программе

7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе, План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

-	объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить  посредством   суммирования   финансовых   потребностей   на   реализацию   каждого мероприятия;

-	финансовые   потребности   на   реализацию   мероприятий   инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и   реконструкции,   действующей   сметной   нормативной   базы   (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2.	Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

-	собственные      средства      ООО      «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»;

-	финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

-	финансовые   средства,   определяемые   в   ходе   реализации   федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3.	В   инвестиционной   программе   необходимо   привести   распределение финансовых потребностей  по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

  - Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

  - Подготовить проект инвестиционного договора.

7.6.Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых   мероприятий    инвестиционной   программы    в   рамках   различных программ.

7.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» и заместитель главы администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

7.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

  - Инвестиционная программа должна содержать:

а)	паспорт      инвестиционной      программы,      включающий      следующую информацию;

- наименование    организации,    в    отношении    которой    разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование   уполномоченного   органа,   утвердившего   инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

-	наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти,       осуществляющего       федеральный  осударственный  санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б)	целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения   и   повышения   энергетической   эффективности,   установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

в)	перечень     мероприятий     по     подготовке     проектной     документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения   и   (или)   водоотведения,   краткое  описание  мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного и (или) горячего), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

г)	мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

д)	график реализации  мероприятий  инвестиционной  программы,  включая график    ввода    объектов    централизованных    систем    водоснабжения    и    (или) водоотведения в эксплуатацию;

е)	сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной     программы,     с     разбивкой     по     отдельным     мероприятиям инвестиционной      программы,      с      указанием      источников      финансирования инвестиционной  программы. В  случае заключения  организацией  концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники     финансирования    инвестиционной     программы     определяются     в соответствии с условиями концессионного соглашения;

ж)	расчет эффективности  инвестирования  средств,  осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

з)	предварительный   расчет   тарифов   в   сфере   водоснабжения   и   (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

-	работы  по  замене  оборудования   с  улучшением технико- экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.11.	Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию,

7.12.	Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  мероприятий инвестиционной  программы, устанавливается с  учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется  по  инициативе администрации  Синявинского городского   поселения    или    по   инициативе       ООО       «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

8.2. Основаниями  для   пересмотра  (внесения   изменений)   в  утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Синявинского городского поселения на 2017 год и на перспективу до 2020 года;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Синявинского городского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

-	внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам  коммунальной инфраструктуры строящихся   объектов,   а   также   перечня   земельных   участков,   обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3.	Пересмотр    (внесение    изменений)    технического    задания     может производиться не чаще одного раза в год.

8.4.	В   случае   если   пересмотр  технического   задания   осуществляется   по инициативе      ООО   «ВОДОКАНАЛ ПРИЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»,   заявление   о   необходимости   пересмотра,   направляемое   главе администрации   Синявинского городского поселения,   должно   сопровождаться   обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9.  Форма представления инвестиционной программы

9.1.    Инвестиционная    программа    представляется    для    согласования    в администрацию Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на электронном и бумажном носителях.