# Безопасная дача

## Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

## Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

Многие из нас в выходные дни отправляются на свои дачи, в загородные дома, для отопления которых чаще всего используются печи. А чтобы огонь из источника тепла не превратился в виновника трагедии, необходимо соблюдать некоторые несложные правила:

- Для начала прочистите дымоход. В противном случае накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли.

- Для розжига печи не стоит использовать бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

-  В доме необходимо наличие огнетушителя, в помещении, где расположен камин.

- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

- Чтобы не перекалить печь, не следует ее топить более двух часов. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго.

- Не кладите на предтопочный лист дрова и другие горючие материалы.

- Горючие элементы интерьера (мебель, одежда и т.д.) не должны находиться ближе одного метра от печи/камина.

- Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не полагайтесь в этом деле на детей.

Соблюдение правил пожарной безопасности обеспечит сохранность Вашего имущества, Вашей жизни, жизней Ваших близких и соседей.

Отдел надзорной деятельности Кировского района ЛО